Elementos de mantenimiento

1. Inspección diaria

1.1. Compruebe las condiciones de presión y desgaste de los neumáticos.

1.2. Compruebe el nivel de aceite y refrigerante del motor. 1.3. Retirar el agua en el depósito de aire.

2. Mantenimiento para el tren de transmisión

2.1 motor

El primer mantenimiento para el nuevo vehículo es 2000-4000km.

En adelante:

- cada 10,000 km para volquete

- cada 15,000 km para tractor y carga.

Cambie el aceite del motor y los dos filtros de aceite juntos. Grado de aceite: CH / CF - 4, 15W / 40

Volumen de aceite: motor D12  son de 37Litros.

Después de drenar el aceite por completo, limpie el tapón de drenaje y luego apriételo.

sustituir por un nuevo filtro de aceite, el nuevo aceite se debe añadir al Límite superior del medidor de aceite, luego encienda el motor y mantenga a baja velocidad. Comprobar  fuga del aceite por el filtro, luego de cinco minutos, verificar y agregar aceite al limite superior.

2.2 Transmisión

El primer mantenimiento para el nuevo vehículo es 2000-4000km.

En adelante: cada 15,000 km para todo tipo de Camiones. Grado de aceite: GL-5 85W / 90

Volumen de aceite:

- caja de cambios HW19710 es de 12L.

- caja de cambios HW19712 es de 13L.

- caja de cambios HW19710T es de 18L.

- (Toda la caja de cambios con PTO agrega más 0.5L)

Cambio de aceite:

Abra el tapón de drenaje, drene el aceite del engranaje y apriételo.

Abra el tapon de relleno (parte superior de la caja de cambios) y conector de inspección (en el flanco de caja de cambios), lleno el aceite por el orificio de carga, cuando salga aceite en el agujero de inspección, deje de llenar y apriete todos los tapones.

2.3. Ejes

El primer mantenimiento para el nuevo vehículo es 2000-4000km.

Más adelante: cada 15000km para todo tipo de Camiones.

Grado de aceite: GL-5 85W / 90

Volumen del aceite:

- Eje medio modelo ST16 / HC16  capacidad de 19L.

- Eje trasero 16.5L.

- Eje medio Modelo AC16  capacidad  17.5 L.

- Eje trasero 13.5L.

- Cubo reductor de rueda  capacidad  2L. (para cada lado)

Cambio de aceite:

Abra el tapón de drenaje, drene el aceite del engranaje y limpie el tapón, luego apriételo. Coloque aceite nuevo mirando el flujo por el orificio de inspección, luego apriete el tapón del orificio de inspección.

3. Mantenimiento para el sistema de dirección

La primera vez para cambiar el aceite hidráulico es de 2500 km y luego cada 20,000 km (o la mitad un año) para cambiar.

Grado de aceite: 8 # hydraulyc oil

3.1. El procedimiento para cambiar el aceite de la siguiente manera:

a.- Levantar el eje delantero, abra la tapa del tanque de aceite y cierre el tubo de retorno en el aparato de gobierno. Encienda el motor y gire el volante a derecha e izquierda hasta la posición limite, para drenar el aceite desde el interior del depósito de aceite, la bomba de refuerzo y el aparato de gobierno.

b. Vuelva a apretar el tubo de retorno, Después de llenar el aceite hidráulico, haga funcionar el motor en

ralentí y gire el volante a la posición límite izquierda y derecha repetidamente. A

al mismo tiempo, llenar el aceite continuamente hasta que el nivel de aceite ya no se reduzca y no haya burbujas

ocurre.

4. Sistema de embrague

4.1. Revise el aceite del embrague cada 5000 km, recargue si no es suficiente.

4.2. Si el aceite del embrague está deteriorado, debe cambiar. Grado

4.3.Oil: líquido de freno DOT3.

Cambio de aceite:

a.- afloje el tubo de aceite del cilindro de refuerzo y drene el aceite, luego apretar el tubo.

b.- Llena el aceite al depósito, al mismo tiempo pisa el pedal del embrague y suelte el aire de la válvula de escape, luego apriételo. Después de pisar el  pedal del embrague varias veces, sostenga firmemente el pedal, suelte la valvula de escape hasta que no salga aire, luego apriete la válvula de escape.

c.- Repita los pasos antes mencionados para 2 ~ 3 veces, hasta que  el aire en el sistema hidráulico sea liberado por completo

5. Filtro de aire

5.1. Cada 5000km limpia el filtro de aire con el aire comprimido. Cada 20000 km cambiar filtros nuevos (para todos los camiones HOWO)

5.2. Filtro de aire en baño de aceite (para el volquete): Cada vehículo nuevo debe llenar el aceite dentro del filtro de aire del baño de aceite.

Grado de aceite: (lo mismo con el aceite de motor)

Volumen de aceite: 5L o una altura de  aceite 30mm (no exceso).

5.3. En condiciones de trabajo sucio, debe verificar todos los días. En condiciones normales, cheque una vez a la semana. Abrir el cárter de aceite, limpiar el núcleo del filtro y cambiarlo

aceite si el aceite está sucio y no fluye.

6. Filtro de combustible

Cada 15000 km cambia los filtros de combustible (filtro primario y secundario).

7. Grasa de relleno

Para el sistema de dirección, la juntas, el pasadores del resorte de hoja y el brazo de ajuste del freno debe engrasar regularmente.